## Slide 1
Отличия и особенности обеспечения качества при производстве биологических препаратов
Директор по качеству
АО «НПО «Микроген»
А. Михайлова

## Slide 2
Особенности биологических препаратов
Биологические лекарственные препараты - лекарственные препараты, действующее вещество которых произведено или выделено из биологического источника и для определения свойств и качества которых необходима комбинация биологических и физико-химических методов.
В отличие от лекарственных средств, производимых с использованием химических и физических методов, способных демонстрировать высокую степень надежности, производство биологических активных фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов включает в себя использование биологических процессов и материалов, таких как культивирование клеток или экстрагирование материала из живых организмов. Эти процессы могут демонстрировать свойственную им изменчивость, что приводит к образованию побочных продуктов различной природы. Это необходимо учитывать при разработке методов контроля на всех стадиях производства для минимизации вариабельности и уменьшения возможности контаминации и перекрестной контаминации.
Биологические процессы и материалы
Культивирование клеток
Экстрагирование биологического материала из живых организмов
Вариабельность процессов
Существенный диапазон побочных продуктов различной природы
Вероятность контаминации и перекрестной контаминации

## Slide 3
Основные факторы влияния
  Биологический препарат
    Использование биомоделей для производства и контроля
    Производство в асептических условиях
    Типы продукции
    Технология производства
    Изменчивость процессов
    Длительность производства и контроля качества
    Биологические процессы и материалы

## Slide 4
Отличительные особенности требований
ПЕРСОНАЛ | обучение персонала, работающего в зонах производства и контроля качества регулярные медицинские осмотры риск контаминации
ПОМЕЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | организация производства с учетом классов чистоты и каскадности планирование производственных процессов для минимизации риска контаминации посторонней микрофлорой работа с живыми клетками в специально предназначенных производственных помещениях наличие специализированных помещений для финишной обработки системы воздухоподготовки должны исключать риск перекрестной контаминации работа со стерильной продукцией в зонах с избыточным давлением; при работе с патогенными микроорганизмами -создание отрицательного перепада давления мониторинг производственной среды с учетом вида активной фармацевтической субстанции, промежуточной, готовой продукции и стадии технологического процесса.
ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | использование исходного сырья и материалов от одобренных производителей идентификация всех исходных материалов испытания исходных материалов в соответствии с методиками регистрационного досье проверка исходных материалов на наличие вирусов
СИСТЕМА ПОСЕВНОЙ КУЛЬТУРЫ И БАНКА КЛЕТОК | создание, поддержание главной и рабочей вирусных посевных культур и банков клеток соответствие количества генераций требованиям спецификаций в регистрационном досье создание системы посевных культур и банка клеток проводится в соответствующих условиях документирование процесса создания системы посевных культур и банка клеток соблюдение процедур по карантину и разрешению к использованию создание, хранение, использование посевных культур и банков клеток проводится в условиях, обеспечивающий минимальный риск контаминации и изменения свойств хранение в герметичных, четко промаркированных емкостях при соответствующей температуре

## Slide 5
Отличительные особенности требований
ЖИВОТНЫЕ | предотвращение и мониторинг инфекционных заболеваний у животных контроль и регистрация основных показателей (возраст, пол, вес) наличие системы идентификации в отношении животных, биологических агентов и проведенных испытаний
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ | валидация процесса производства на способность снижать количество вирусных частиц подтверждение ростовых свойств питательных сред контроль условий и правильности подсоединения сосудов при добавлении веществ контроль поступления сырья и материалов в производственные зоны оценка рисков при работе с контейнерами (ампулы, флаконы и т.п.), содержащими биологические агенты, проводится с учетом жизнеспособности и биологической классификации организмов с целью предотвращения контаминации лекарственных средств, производственной и окружающей среды наличие изолированных зон для отдельных стадий производства (розлив, центрифугирование, смешивание продуктов, очистка, лиофильное высушивание) наличие системы, гарантирующей целостность и герметичность контейнеров после их наполнения использование при производстве ПБА II-IV групп патогенности, биомоделей (виварии), животных, как источников сырья
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА | межоперационный контроль в процессе производства контроль качества готовой продукции в соответствии с утвержденной регистрационной документацией длительность или продолжительность контроля качества методы контроля с использованием биологических моделей для контроля используются иммунологические реакции (РИФ, РСК, ИФА и т.д.), требующие высокоточного дозирования и соблюдения условий транспортировки и хранения материалов и реактивов. использование при контроле качества ПБА II-IV групп патогенности, биомоделей (виварии), животных, как источников сырья при входном и выпускающем контроле препаратов крови обязательны испытания на гемотрансфузионные инфекции для проведения испытаний требуется создание, аттестация и поддержание в рабочем состоянии стандартных образцов предприятия

## Slide 6
Реалии и перспективы применения биологических препаратов
Выполнение Национального календаря прививок с применением вакцин создает имунную прослойку населения и обеспечивает здоровье нации;
Профилактика природноочаговых инфекций (например- клещевого энцефалита) позволяет полноценно жить в эндемичных по данным нозологиям районах;
Применение пробиотиков способствует укреплению иммунитета и стимуляции роста собственной микрофлоры организма в течении всего периода жизни;
Использование бактериофагов в лечении широкого спектра заболеваний способствует снижению антибиотикорезистентности микроорганизмов, вследствие применения антибактериальных препаратов широкого спектра действия;
Препараты крови помогают в борьбе с заболеваниями инфекционной и неинфекционной природы, протекающими с осложнениями;
Применение аллергенов/аллергоидов в диагностике заболеваний аутоимунной природы позволяет выявить и лечить указанные заболевания, для снижения имунной реактогенности организма;
Экстренное применение сывороток против яда гадюки, противостолбнячной, противогангренозной позволяет избежать осложнений во внештатных ситуациях, угрожающих жизни.
Появление новых инфекций диктует разработку новых биологических препаратов в сжатые периоды времени и способствует новым подходам к технологии производства, контроля, автоматизации имеющихся процессов для выпуска качественной продукции, удовлетворяющей современные потребности цивилизации.

## Slide 7
Спасибо за внимание!
А. Михайлова
a.a.mikhailova@microgen.ru