## Slide 1
7–8 сентября,
Иркутск
Байкал Бизнес Центр
VII Всероссийская GMP-конференция
с международным участием

## Slide 2
«Актуальные изменения в GMP и соответствующих руководящих принципах в Китае».

## Slide 3
Основные принципы
Общие положения
Управление качеством
Организация и персонал
Помещения и объекты
Оборудование
Материалы и продукция
Квалификация и валидация
Управление документооборотом
Управление производством
Контроль и обеспечение качества
Контрактное производство и анализ
Реализация и отзывы продукции
Самопроверки
Дополнительные положения
Обзор системы GMP Китая
Приложения
Стерильные лекарственные средства
Активные фармацевтические ингредиенты
Биологические препараты (2020.4, пересмотренная редакция)
Препараты крови и ее компонентов (2020.6, пересмотренная редакция)
Препараты традиционной китайской медицины
Радиофармпрепараты
Элементы отваров традиционной китайской медицины
Медицинский кислород
Отбор образцов
Верификация и валидация
Компьютеризированная система
Биохимические лекарственные средства
Исследовательские лекарственные средства (2022.5, новая редакция)
Препараты клеточной терапии (2022.1, проект для обсуждения)

## Slide 4
Характеристики ИЛС
Во время клинических испытаний нового лекарственного препарата начальной фазы окончательной оформленный процесс изготовления еще не разработан и не подходит для проведения надлежащей квалификации и валидации.
Характеристики, потенциальные эффекты и токсичность нового препарата еще неясны. Должны быть проведены более основательная идентификация критических признаков качества и исследование испытаний и методик, применяемых при контроле качества.
Изготовление ИЛС может предполагать проведение множества различных мероприятий, например, изготовление исследовательского препарата и плацебо, переупаковку и перемаркировку препарата сравнения и исследовательского препарата. Рандомизация и ослепление также могут повысить риск смешения и ошибок во время изготовления препаратов для клинического исследования.
GMP для исследовательских лекарственных средств (ИЛС)
Основные принципы для ИЛС
При изготовлении и контроле ИЛС должны соблюдаться базовые принципы и требования к целостности данных, изложенные в Надлежащей производственной практике, с целью минимизации риска загрязнения, перекрестного загрязнения, смешения и ошибок в процессе изготовления для обеспечения качества лекарственных препаратов и безопасности субъектов.
Исходя из вышеуказанных характеристик, а также характеристик разных этапов разработки лекарственных препаратов и требований к дизайну клинических исследований, должен осуществляться соответствующий контроль ИЛС.
При условии обеспечения безопасности субъектов и отсутствия влияния на качество клинических исследований, стратегии управления риском для качества ИЛС можно корректировать в соответствии с общими правилами разработки лекарственных препаратов. Для разработки препаратов, срочно требующихся для профилактики и контроля в чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения, изготовление препаратов для проведения клинических исследований должно осуществляться с учетом срочной необходимости и принципов безопасности, надежности, научного подхода и осуществимости.

## Slide 5
Требования GMP
Для минимизации риска загрязнения и перекрестного загрязнения помещения, объекты и оборудование должны проектироваться, располагаться и использоваться надлежащим образом в соответствии со свойствами изготавливаемого продукта и процесса его производства, а также с соответствующим уровнем чистоты; при этом, должны выполняться следующие требования:
Наряду с отчетами об оценке должны всесторонне учитываться такие аспекты как свойства продукции, процессы и предусмотренное применение и т.п., чтобы определить возможность совместного использования помещений, систем и оборудования для разных продуктов.
Для производства продуктов с конкретными свойствами, например, высоко сенсибилизирующие препараты (к примеру, пенициллин) или биологические препараты (к примеру, вакцина против бациллы Кальмета-Герена или любые другие продукты, получаемые из живых микроорганизмов), должны использоваться специальные и изолированные помещения, системы и оборудование. В зонах, где происходит образование пыли при производстве пенициллина, должно поддерживаться относительно отрицательное давление, выходящий воздух должен обеззараживаться согласно необходимости, а выпуск воздуха должн быть расположен далеко от впуска воздуха других систем воздухоподготовки.
При производстве бета-лактамных препаратов и гормональных контрацептивов должны использоваться специальные системы (например, специальная системы воздухоподготовки) и оборудование, а зоны их производства должны быть строго отделены от зон производства других препаратов.
При производстве некоторых гормональных, цитотоксичных и высокоактивных химических препаратов должны использоваться специальные системы (например, специальная системы воздухоподготовки) и оборудование. В исключительных случаях допускается применять принцип производственных кампаний, осуществляемых на одном и том же объекте, при условии, что будут предприняты специальные меры предосторожности и проведена необходимая валидация.
Выходящий из системы воздухоподготовки воздух, упомянутый выше в пп. 2, 3 и 4, должен обеззараживаться.
Производство нелекарственных препаратов, оказывающих нежелательное влияния на препарат, в помещении, используемом для производства лекарственных препаратов, не допускается.
Проблемы профилактики перекрестного загрязнения на совместно используемых производственных объектах

## Slide 6
Основная ответственность ДРУ
Жизненный цикл производства в стратегии совместно используемого производственного объекта
Жизненный цикл валидации очистки
  Проектирование и разработки метода очистки
  Валидация метода очистки
  Непрерывная верификация метода очистки
Управление риском для качества
Общий баланс мер по контролю риска и пользы
Основные принципы

## Slide 7
Пути перекрестного загрязнения
Удерживание
Механический перенос
Перенос по воздуху
Смешение
Стратегия контроля
Оценка риска
Условия в помещениях и на объектах
Характеристики продукции
Производственный процесс
Предусмотренное назначение продукции
Аспекты
Проверка методов контроля
Непрерывная верификация метода очистки
Контроль изменений

## Slide 8
ОРГАНИЗАТОРЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР